ООО Фирма Векам (812) 716-62-12, (812) 320-82-15

Заглушка предназначена для закрывания концевых отверстий в трубопроводах и при изготовлении емкостей. Производятся преимущественно методом штамповки.
Заглушки применяются для изготовления емкостей, которые работают под давлением: котлов, сосудов, аппаратов, а также на предприятиях энергетической, нефтяной, газовой и химической промышленности.

В зависимости от способа фиксации, заглушки труб делятся на: сферическое отбортованные стальное для сосудов аппаратов и котлов)
Фланцевые стальные заглушки переносят температуру рабочей среды от -70 до + 600 С. Фланцевые заглушки высоко-устойчивы к влиянию агрессивных сред. Такие заглушки труб употребляются для нефтегазовых и химических трубопроводов. В трубопроводах с менее широким диапазоном температуры рабочей среды используются плоские приварные заглушки и эллиптические заглушки для труб.
У нас Вы можете заказать заглушки и днища изготовленные из сталей: 20, 09г2с, 15х5м, 12х1мф, 12х18н10т, 08х18н10т, 09гсф, 20а, 20с и 10г2фбю.
Сортамент поставляемых заглушек, днищ(донышек) от Ду25 до Ду1420
Все заглушки и днища (донышки), изготавливаются по нормативные документам  -  ГОСТ, ТУ, ОСТ:

| ГОСТ 17379-2001 ГОСТ 6533-78 | ГазТУ 102-488/1-05 ТУ 102-488-05 Газ ТУ 1469-014-01395041-07 ТУ 1462-203-0147016-01 ТУ 1468-002-05753336-03 ТУ 1468-009-01394395-03 ТУ 1468-010-39918642-03 ТУ 1468-01-593377520-03 ТУ 1468-120-1411419-93 ТУ 1469-001-34929762-04 ТУ 3647-095-00148139-2000 ТУ 39-905-83 ТУ 102-488-95 ТУ 1469-006-00153229-01 | ОСТ 108-504-01-82 для ТЭС ОСТ 108-504-02-82 для ТЭС ОСТ 108-504-07-82 ОСТ 24-125-21-89 для АЭС ОСТ 24-125-53-89 ОСТ 92-1051-83 ОСТ 26-01-40-82 ОСТ 34-10-428-90 ОСТ 34-10-758-97 ОСТ 34-10-759-97 ОСТ 34-42-666-84 для АЭС ОСТ 34-42-667-84 |
| --- | --- | --- |

Осуществляем поставку заглушек, днищ(донышек)  по всем перечисленным нормативным документам, напрямую с заводов изготовителей по заводским ценам, в том числе для ТЭС и АЭС с наличием всех необходимых документов на применение на опасных объектах.
Эти документы специально разрабатываются для выпуска таких видов изделий.
После прохождения необходимых испытаний, каждый завод изготовитель в обязательном порядке сертифицирует свою продукцию с указанием стандарта, по которому она выпускается.

Примеры условных обозначений стальных заглушек согласно ГОСТ 17379-2001 
- заглушек исполнения 2, D=57 мм, Т=5 мм из стали марки 20:
Заглушка 57*5 ГОСТ 17379-2001 
- то же, из стали марки 09Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:
Заглушка П 57*5-09Г2С 17379-2001 
Толщина стенки заглушек в неторцевых сечениях – не менее Т.
 По согласованию между заказчиком и изготовителем допускается изготавливать заглушки эллиптические, заглушки на высокое давление и т.д. других размеров.

Актуальный прайс-лист с ценами на днища и заглушки запрашивайте у специалистов отдела реализации.

Днища эллиптические штампованные ДШ

Днища эллиптические предназначены для предприятий нефтегазовой промышленности. Днища рассчитаны на эксплуатацию в районах с холодным и умеренным климатом.

- Рабочее давление Ру до 10,0 МПа (100 кгс/см 2)
- Материал: Сталь 09Г2С ГОСТ 5520-79
- Технические требования: ТУ 102-488-95

Пример условного обозначения днища штампованного для присоединения труб 1020х28, рассчитанного на давление10 МПа при коэффициенте условий работы 0.6, климатического исполнения ”ХЛ”:

Заглушки труб эллиптические

Заглушки труб эллиптические по ГОСТ 17379-2001 предназначены для предприятий нефтегазового комплекса при эксплуатации их в районах с холодным и умеренным климатом.

- Давление до 10МПа (100кгс/см2).
- Материал: Сталь 09Г2С ГОСТ 5520-79 (для холодного климата) Сталь 20К ГОСТ 5520-79 (для умеренного климата)
- Технические требования по ГОСТ 17380-2001.

Пример условного обозначения заглушки труб для присоединяемой трубы 89 х 6 на Ру 6,3 МПа из стали 09Г2С:
Заглушка 89х6 – 6,3 – 09Г2С - ГОСТ 17379-2001

Характеристики на заглушки труб эллиптические по ГОСТ 17379-2001

| Размеры присоедин. труб | Условн. давление Ру. МПа | Dн | H | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32х3 | 6,3 | 33 | 20 | 0,08 |
| 45х3,5 | 10,0 | 46 | 20 | 0,15 |
| 57х5 | 10,0 | 58 | 20 | 0,25 |
| 76х6 | 10,0 | 77 | 20 | 0,25 |
| 89х3,5 | 4,0 | 89 | 45 | 0,52 |
| 89х6 | 6,3 | 89 | 45 | 0,8 |
| 89х8 | 10,0 | 89 | 45 | 0,8 |
| 108х4 | 4,0 | 108 | 50 | 1,05 |
| 108х8 | 10,0 | 108 | 50 | 1,3 |
| 114х8 | 10,0 | 114 | 50 | 1,4 |
| 133х5 | 4,0 | 133 | 55 | 1,6 |
| 133х8 | 10,0 | 133 | 55 | 1,9 |
| 159х4,5 | 4,0 | 159 | 75 | 2,6 |
| 159х8 | 10,0 | 159 | 75 | 3,1 |
| 168х4,5 | 4,0 | 168 | 70 | 2,6 |
| 168х8 | 10,0 | 168 | 70 | 3,2 |
| 219х6 | 4,0 | 219 | 90 | 4,2 |
| 219х8 | 6,3 | 219 | 90 | 5,2 |
| 219х10 | 10,0 | 219 | 90 | 6,5 |
| 273х8 | 4,0 | 273 | 100 | 7,84 |
| 273х10 | 8,0 | 273 | 100 | 10,0 |
| 273х12 | 10,0 | 273 | 105 | 12,5 |
| 325х6 | 4,0 | 325 | 105 | 10,2 |
| 325х8 | 4,0 | 325 | 105 | 10,2 |
| 325х10 | 6,3 | 325 | 110 | 13,5 |
| 325х12 | 8,0 | 325 | 110 | 13,5 |
| 377х9 | 4,0 | 377 | 120 | 17,4 |
| 377х12 | 6,3 | 377 | 120 | 21,1 |
| 377х14 | 8,0 | 377 | 135 | 28,3 |
| 377х16 | 10,0 | 377 | 135 | 28,3 |
| 426х8 | 4,0 | 426 | 145 | 23,7 |
| 426х10 | 4,0 | 426 | 145 | 23,7 |
| 426х12 | 6,3 | 426 | 145 | 28,7 |
| 426х16 | 8,0 | 426 | 145 | 35,2 |
| 530х10 | 2,5 | 530 | 161 | 33,93 |
| 530х12 | 6,3 | 530 | 161 | 50,7 |
| 530х16 | 6,3 | 530 | 161 | 50,7 |
| 530х20/td> | 8,0 | 530 | 161 | 61,9 |

Заглушки труб эллиптические по ТУ-39-905-83 предназначены для предприятий нефтегазового комплекса при эксплуатации их в районах с холодным и умеренным климатом.

Давление свыше 10,0 МПа (100 кгс/см2) до 25,0 МПа (400 кгс/см2).

- Материал: Сталь 09Г2С ГОСТ 5520-79 (для холодного климата) Сталь 20К ГОСТ 5520-79 (для умеренного климата)
- Технические требования по ТУ 39-905-83.

Пример условного обозначения заглушки для присоединяемой трубы 114х6 на Ру 16 МПа из стали 09Г2С:
Заглушка 114х6-16-09Г2С-ТУ-39-905-83.

Характеристики на заглушки труб эллиптические по ТУ-39-905-83

| Размеры присоедин. труб | Условн. Давление Ру. МПа | Dн | H | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57х6 | 16,0 | 58 | 20 | 0,25 |
| 57х10 | 40,0 | 58 | 20 | 0,3 |
| 89х7 | 10,0 | 89 | 74 | 0,88 |
| 108х6 | 16,0 | 108 | 50 | 1,05 |
| 114х5 | 12,5 | 114 | 50 | 1,2 |
| 114х6 | 16,0 | 114 | 50 | 1,2 |
| 114х10 | 20,0 | 114 | 50 | 1,9 |
| 114х13 | 25,0 | 114 | 50 | 1,9 |
| 159х10 | 20,0 | 159 | 75 | 3,1 |
| 168х7 | 12,5 | 168 | 70 | 3,3 |
| 168х8 | 16,0 | 168 | 70 | 4,2 |
| 168х14 | 20,0 | 168 | 70 | 4,9 |
| 168х16 | 25,0 | 168 | 70 | 5,3 |
| 219х10 | 12,5 | 219 | 95 | 6,9 |
| 219х12 | 16,0 | 219 | 95 | 8,2 |
| 219х18 | 20,0 | 219 | 95 | 9,9 |
| 273х12 | 12,5 | 273 | 110 | 13,0 |
| 273х14 | 16,0 | 273 | 110 | 13,0 |
| 273х20 | 20,0 | 273 | 110 | 18,9 |
| 273х22 | 20,0 | 273 | 110 | 18,9 |
| 325х12 | 12,5 | 325 | 130 | 18,9 |
| 325х16 | 16,0 | 325 | 130 | 22,8 |
| 325х20 | 16,0 | 325 | 130 | 36,9 |
| 325х28 | 20,0 | 325 | 130 | 36,9 |
| 426х16 | 12,5 | 426 | 145 | 35,2 |
| 426х20 | 16,0 | 426 | 145 | 42,8 |
| 426х34 | 20,0 | 426 | 145 | 3,5 |
| 426х40 | 25,0 | 426 | 145 | 63,5 |
| 530х18 | 10,0 | 530 | 161 | 5,4 |
| 530х25 | 25,0 | 530 | 161 | 61,9 |

Заглушки фланцевые стальные АТК 24.200.02-90

Заглушки фланцевые стальные применяются в системах химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, нефтяной и других смежных отраслях промышленности при следующих параметрах рабочей среды:

- условное давление от 0,6 до 16 МПа (от 6 до 160 кгс/см2);
- температура от -70 oС до 600 oС.

Заглушки фланцевые согласно АТК 24.200.02-90 имеют пять исполнений уплотнительных поверхностей.

При заказе заглушек следует учитывать, что исполнения уплотнительных поверхностей заглушек не совпадают с исполнением уплотнительных поверхностей фланцев.

Заглушки эллиптические ГОСТ 17379-2001

Заглушки эллиптические ТУ 1468-030-20872280-2002

Заглушки эллиптические ТУ 1468-010-593377520-2003

Заглушки эллиптические ТУ 1468-284-20872280-2005

Заглушки плоские ОСТ 34 10.758-97

Заглушки плоские ОСТ 34 42.833-86

Днища эллиптические ГОСТ 6533-78

Днища эллиптические ТУ 102-488-95

Заглушки плоские ОСТ 34 42.666-84

Заглушки фланцевые ГОСТ 12836-67

Заглушки эллиптические DIN 28011

Заглушки поворотные (обтюраторы)

ТУ 102-488-05 днища эллиптические